- Leistungsbeschreibung schnurlose Telefonsysteme

### Allgemeines

In der heutigen Zeit wird eine schnelle und zuverlässige Kommunikation immer wichtiger. Durch den Einsatz eines schnurlosen Telefonsystems, kann sowohl die innerbetriebliche Kommunikation als auch eine schnelle Erreichbarkeit von außen erheblich verbessert werden. Die örtliche Abhängigkeit entfällt. Sie können sich frei auf ihrem Betriebsgelände bewegen und sind trotzdem jederzeit telefonisch erreichbar.

#### Technische Merkmale

Das schnurlose Telefonsystem wird an die vorhandene Telekommunikationsanlage angeschaltet. Dabei werden Anschaltevorgaben, wie Softwarebestand und sonstige Anforderungen berücksichtigt. Die Anschaltung erfolgt über freie analoge Ports der Hauptanlage bzw. mittels Parallelschaltung zu den noch vorhandenen analogen Endgeräten. Ebenso ist eine digitale Kopplung über eine SIP-Schnittstelle für die Anbindung an IP-Telefonanlagen (Asterisk) notwendig.

### Exzellente Sprachqualität

Alle anzubietenden schnurlosen Telefonsysteme haben eine digitale Sprachqualität aufzuweisen, welche von dem genormten Übertragungsverfahren nach dem DECT- Standard unterstützt wird. Die digitale Übertragungstechnik verhindert störendes Knacken und Rauschen, wie es oftmals bei der analogen Technik zu hören ist.

### Handgeräte / Handsets

Folgende Anforderungen werden an die anzubietenden Handgeräte gestellt:

Geringe Abmessungen (Gewicht, Größe)

Möglichst hohe Sprech- und Standby-Zeiten

Alphanumerisches Display mit mindestens 30 Zeichen

Datenempfang freier Texte über Datenschnittstellen

Datenempfang vorprogrammierter Texte über Alarmkontakte

Datenspeicher der letzten drei Alarmrufe

Vibrationsmodul

Kopfhöreranschluß

Tragetasche bzw. Trageclip

Das schnurlose Telefonsystem muß mindestes 16 Stck. Handgeräte verwalten können. Die Erweiterung auf eine Kapazität von 150 Stck. Handsets muß jederzeit möglich sein.

Erweiterungsfähigkeit und Kapazitäten

Für den Betrieb eines schnurlosen Telefonsystems wird ein Funkzellennetz aufgebaut, das eine flächendeckende Funkabdeckung in den gewünschten Bereichen herstellt. Die Größe eines Funknetzes wird durch die Anzahl der installierten Sende/Empfangseinheiten (Basisstationen) bestimmt. Ein weiterer Parameter beim Aufbau eines Funknetzes ist die Verkehrsdichte. Daher sollten pro Funkzelle mindestens 4 Sprechwege und ein Datenweg zur Verfügung stehen.

Der Mindestausbaustand beträgt 8 Stck. Funkzellen. Eine Erweiterung auf 16 Stck. Funkzellen sollte jederzeit möglich sein.

Zusätzlich zu den geplanten Basisstationen ist ein erweiterter oder eventueller Einsatz von Funkrepeatern vorzusehen. Diese sind für eine Funkzellenvergrößerung vorgesehen. Eine Notwendigkeit für diesen Einsatz sind unvorhergesehene bauliche Veränderungen, Kellerbereiche ohne großen Sprechverkehr oder die Versorgung von entfernt liegenden Gebäuden. Die Funkrepeater sorgen nur für eine Zellvergrößerung bzw. Auslagerung, ohne die Sprechwege zu erhöhen. Die Installation eines jeden Repeaters erfordert einen 230 Volt-Netzanschluss.

### Planung und Messung

Von der Größe des Geländes, der Bauten und der Verkehrsdichte hängt die Gesamtanzahl der Basisstationen in einem Funkzellennetz ab. Der Auftragnehmer hat vor Montagebeginn durch eine entsprechende Messung die genaue Anzahl der Basisstationen zu ermitteln. Über diese Messung ist ein detailliertes Protokoll anzufertigen und dem Planungsbüro zu übergeben. Ferner sind die Standorte der Basisstationen in Gebäudepläne einzuzeichnen, welche vom Planer zur Verfügung gestellt werden. Die Leitungsverlegung zu den Basisstationen erfolgt durch ein beauftragtes Elektrounternehmen. Es werden nur Angebote berücksichtigt, welche eine zentrale Spannungsversorgung zu den Basisstationen garantieren und Anlagen, die nur eine Doppelader JYSTY 1 x 2 x 0,6 mm zu den Basisstationen benötigen.

Vollwertige Kommunikation und freie Beweglichkeit

Die Leistungsmerkmale eines drahtlosen Telefonsystems ermöglichen die Nutzung des vollständigen Telefonkomforts. Von einem Schnurlos-Handgerät können Sie sowohl Anrufe tätigen, als auch Gespräche entgegen nehmen. Entscheidend dabei ist, dass sich das Handgerät in der Reichweite einer Basisstation befindet, die auch einen unterbrechungsfreien Übergang zu einer Nachbarzelle herstellt, wenn Sie mobil unterwegs sind.

###### Registrierung und Abhörsicherheit

Zur Benutzung eines Handgerätes in einem schnurlosen Telefonsystem bedarf es einer Anmeldung. Das Anmelden erfolgt durch die Registrierung mit einem Paßwort, wodurch ein Zugangsschutz gegen mißbräuchliche Nutzung sichergestellt wird. Die Abhörsicherheit der geführten Gespräche wird durch die digitale Übertragung und durch das dynamische Kanalauswahl-Verfahren des Übertragungsstandards gewährleistet.

### Vorschriften, Normen, Empfehlungen

Die schnurlosen Telefonsysteme müssen nach den neuesten gültigen Vorschriften und den "anerkannten Regeln der Technik" gefertigt sein.

Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang:

CCITT-Empfehlungen	Alle Empfehlungen zur Abwicklung der von der Anlage

vermittelten Dienste

DIN-Vorschriften		Alle Vorschriften für die Büro- und Datentechnik

TKV				Telekommunikationsverordnung

ZulBTKAnl	Zulassungsbedingungen für Telekommunikationsanlagen und Systeme

TKZulV			Telekommunikations-Zulassungs-Verordnung

VDE-Vorschriften	Einschlägige Bestimmungen (insbesondere auch elektromagnetische Verträglichkeit EMV)

Post-Zulassung	Die jeweiligen Zulassungs-Nummern und die Anlagenartsind aufzuführen, z.B. mobile Funkanlage

Die hier aufgeführten Vorschriften gelten grundsätzlich für die zu beschaffende mobile Telekommunikationsanlage. Abweichungen, andere Lösungen und Anschlußfragen sind aufzuführen.

II. Schnurloses Telefonsystem / Systemkomponenten

Zentralsystem , bestehend aus:

  - DECT-Systemgehäuse CS 2500

Merkmale:

19“-Einschubträger mit 4 Einschubplätzen

1 Stck. CPU-Codermodul zur Systemverwaltung

1 Stck. DECT-Basisstations-Karte für 8 Basisstationen

Software zur Programmierung des Gesamt-

systems über PC/Laptop sowie diverse Anschlußkabel

externes 230 Volt - Netzteil

Abmessungen HxBxT:	 177 x 194 x 328 mm

Gewicht:			 1,16 Kg ohne Netzteil und Zusatzeinschübe

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 2500

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

  - Notstromversorgung (USV) für Controller CS 2500

Autonomiezeit mindestens 30 Minuten

Abmessungen HxBxT:

Gewicht:			14,0 KG

Fabrikat:

Type:				CS600-USV

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.3	Störmelde-Einrichtung zur Anschaltung an

Zentralsystem Pos. 1.1

Leistungsmerkmale:

- 32 Störmeldelinien über Kontaktanbindung

- Störmeldetext bis zu 32 Zeichen

- Datenschnittstelle zum Anschluß an GLT/ZLT-Anlagen

oder Lichtrufsysteme

- 25 Gruppen mit je 64 Teilnehmern möglich

- programmierbare Rufwiederholung

- 3fach Rufspeicher je Handgerät

- Programmiersoftware

Abmessungen HxBxT:	160 x 110 x 65 mm

Gewicht:			420 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				P 318 D-P

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.4	Zusätzliche Datenschnittstelle als 19”-Einschub

mit Einzelgehäuse einschl. Netzteil zum externen

Anschluß eines rechnergesteuerten Fremdsystems

über RS485-Datenbus an die DECT-Zentraleinheit.

Abmessungen HxBxT:	330 x 114 x 64 mm

Gewicht:			1 Kg

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				C3CA / A3HF

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.5	Zusätzliche Kontaktanbindung für 16 Alarme

als 19”-Einschub mit Einzelgehäuse einschl.

Netzteil zum externen Anschluß über einen

RS485-Datenbus mit der DECT-Zentraleinheit

Abmessungen HxBxT:	330 x 114 x 64 mm

Gewicht:			1 Kg

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				C3DC / A3HD

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.6	Zusätzliche Kontaktanbindung für 48 Alarme

als 3 Stck. 19”-Einschübe mit Zentralgehäuse

einschl. Netzteil zum externen Anschluß über einen

RS485-Datenbus mit der DECT-Zentraleinheit

Gesamtgehäusekapazität 6 19“-Einschübe

Abmessungen HxBxT:	150 x 270 x 300 mm

Gewicht:			3,7 Kg

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				A3HA/C3DC/2xC3DD

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.7	Basisstationskarte zur Anschaltung

von 8 Basisstationen incl. Anschlusskabel

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 8000-EK

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.8	Leitungskarte analog

Anschluss von 16 Stck. DECT-Mobiltelefonen

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 8000-LK

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.9	Digitale IP-Anschaltkarte bis zu 150 Teilnehmer

Anschalteprotokoll SIP, keine Lizenzen notwendig

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 80000-IP

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.10	DECT-Basisstation (Sende-Empfangseinheit)

incl. Montage- und Anschaltzubehör

Abmessungen HxBxT:	110 x 110 x 35 mm

Gewicht:			100 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-BS2

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.11	Schutzgehäuse IP66 incl. Zubehör

für Montage einer DECT-Basisstation

Abmessungen HxBxT:	180 x 254 x 90 mm

Farbe:				grau

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-BS-SG

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.12 	Schutzgehäuse IP66 für Außenmontage

mit Heizung, Temperaturregler und

Hydrostat für Montage einer DECT-Basisstation

Abmessungen HxBxT:	180 x 254 x 90 mm

Farbe:				grau

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-BS-SG2

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.13	Funkrepeater zur Vergrößerung einer Funkzelle

einschl. Steckernetzteil

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-RPT

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.14	Richtantenne zum Anschluß an vorgenannten

Funkrepeater einschl. 1 m Kabel

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-RPT-EXT

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.15	Schnurlos-Handgerät, komplett

mit Akkumulator und Benutzerhandbuch

- Graphikdisplay (Textempfang) 36 Zeichen, 3 Zeilen

- SMS-Funktionen

- LED-Anzeige für Anruf

- Sprechzeit:			16 Stunden

- Standby-Zeit:		150 Stunden

Abmessungen HxBxT:	ca. 148 x 49 x 28 mm

Gewicht:			130g incl. Akku

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH 72

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.16	Schnurlos-Handgerät in Ex-Ausführung

Klassifikation ATEX II2G II3D T60°C EEx  ib IIC T3

mit Akkumulator und Benutzerhandbuch

- Graphikdisplay (Textempfang) 36 Zeichen, 3 Zeilen

- SMS-Funktionen

- LED-Anzeige für Anruf

- Vibrationsmodul

- Kopfhöreranschluss mit automatischer Gesprächsannahme

- Schutzart IP64 (Industrieausführung)

- Sprechzeit:			16 Stunden

- Standby-Zeit:		150 Stunden

Abmessungen HxBxT:	ca. 148 x 49 x 28 mm

Gewicht:			130g incl. Akku

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH 74-Ex/CH 74-Ex-Akku

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.17	Schnurlos-Handgerät, Komplett

mit Akkumulator und Benutzerhandbuch

- Graphikdisplay, 8-Reihen-Farbdisplay

- SMS-Funktionen (36 Zeichen)

- LED-Anzeige für Anruf

- Vibrationsmodul

- Freisprechen

- Kopfhöreranschluss mit automatischer Gesprächsannahme

- intuitive Bedienerführung

- Sprechzeit:			20 Stunden

- Standby-Zeit:		200 Stunden

Abmessungen HxBxT:	ca. 146 x 48 x 19 mm

Gewicht:			110g incl. Akku

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH 78

Mat.:	....................	Lohn:	................

1.18	Schnurlos-Handgerät, komplett

mit Akkumulator und Benutzerhandbuch

- Graphikdisplay farbig (Textempfang) 36 Zeichen, 3 Zeilen

- SMS-Funktionen

- LED-Anzeige für Anruf

- Vibrationsmodul

- Freisprechen

- Kopfhöreranschluss mit automatischer Gesprächsannahme

- Schutzart IP64

- Alarmsymbole bei eingehenden Störmeldungen

- Sprechzeit:			20 Stunden

- Standby-Zeit:		200 Stunden

Abmessungen HxBxT:	ca. 148 x 49 x 28 mm

Gewicht:			130g incl. Akku

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH 6020

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.19	Schnurlos-Handgerät, komplett

mit Akkumulator und Benutzerhandbuch

- Graphikdisplay farbig (Textempfang) 36 Zeichen, 3 Zeilen

- SMS-Funktionen

- LED-Anzeige für Anruf

- Vibrationsmodul

- Freisprechen

- Kopfhöreranschluss mit automatischer Gesprächsannahme

- Schutzart IP64

- Alarmsymbole bei eingehenden Störmeldungen

- Alarmfunktionen (Druck-, Lage-, Bewegungsalarm)

- Sprechzeit:			20 Stunden

- Standby-Zeit:		200 Stunden

Abmessungen HxBxT:	ca. 148 x 49 x 28 mm

Gewicht:			130g incl. Akku

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH 6040

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.20	Schnurlos-Handgerät, komplett

mit Akkumulator und Benutzerhandbuch

- Graphikdisplay farbig (Textempfang) 36 Zeichen, 3 Zeilen

- SMS-Funktionen

- LED-Anzeige für Anruf

- Vibrationsmodul

- Freisprechen

- Kopfhöreranschluss mit automatischer Gesprächsannahme

- Schutzart IP64

- Spezialtastatur (abriebfest und geschützt) für den Gesundheitsbereich

- Kopfhöreranschluss mit automatischer Gesprächsannahme

- Sprechzeit:			20 Stunden

- Standby-Zeit:		200 Stunden

Abmessungen HxBxT:	ca. 148 x 49 x 28 mm

Gewicht:			130g incl. Akku

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH 7020

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.21	Einzellader für 1 Schnurlos-Handgerät CH72/74

einschl. Steckernetzteil

Abmessungen HxBxT:	90 x 75 x 90 mm

Gewicht:			100 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-CH72/74-EL/SN

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.22	Einzellader für 1 Schnurlos-Handgerät CH74 Ex

einschl. Steckernetzteil

Abmessungen HxBxT:	90 x 75 x 90 mm

Gewicht:			100 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-CH74-Ex-EL/SN

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.23	Einzellader für 1 Schnurlos-Handgerät CH78

einschl. Steckernetzteil

Abmessungen HxBxT:	90 x 75 x 90 mm

Gewicht:			100 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-CH78

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.28	Einzellader für 1 Schnurlos-Handgerät CH78

einschl. Steckernetzteil

mit zusätzlichem USB-Anschluss

Abmessungen HxBxT:	90 x 75 x 90 mm

Gewicht:			100 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-CH78-USB

Mat.:	....................	Lohn:	................

1.24	Leder-Gürteltasche mit Trageclip für

Schnurlos-Handgerät

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-CH72/74-GT

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.25	Leder-Gürteltasche mit Trageclip für

Schnurlos-Handgerät

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-CH78

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.26	Gürtel-Gelenkclip für DECT-

Handgeräte CH72/74

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-CH72/74-GH

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.27	Kopfsprechgarnitur für DECT-Handgeräte CH70/72/74

mit Anschlußschnur und Stecker.

Einseitige Hörmuschel und Kopfbügel.

Gewicht:			130 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-KGS

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.28	Kopfsprechgarnitur für DECT-Handgerät CH74-Ex

mit Anschlußschnur und Stecker.

Einseitige Hörmuschel und Kopfbügel.

Gewicht:			130 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 600-KGS-Ex

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.29	Einzellader für 1 Schnurlos-Handgerät CH6020/6040

einschl. Steckernetzteil

Abmessungen HxBxT:	90 x 75 x 90 mm

Gewicht:			100 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH6020-EL

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.30	Einzellader für 1 Schnurlos-Handgerät CH6020/6040

einschl. Steckernetzteil

mit zusätzlichem USB-Anschluss

Abmessungen HxBxT:	90 x 75 x 90 mm

Gewicht:			100 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH6020-EL-USB

Mat.:	....................	Lohn:	................

1.31	Leder-Gürteltasche mit Trageclip für

Schnurlos-Handgerät CH6020/6040

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH6020-S

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.32	Gürtel-Gelenkclip für

Schnurlos-Handgerät CH6020/6040

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH6020-GH

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.33	Einzellader für 1 Schnurlos-Handgerät CH7010/7020

einschl. Steckernetzteil

Abmessungen HxBxT:	90 x 75 x 90 mm

Gewicht:			100 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH7010-EL

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.34	Einzellader für 1 Schnurlos-Handgerät CH7010/7020

einschl. Steckernetzteil

mit zusätzlichem USB-Anschluss

Abmessungen HxBxT:	90 x 75 x 90 mm

Gewicht:			100 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH7010-EL-USB

Mat.:	....................	Lohn:	................

1.35	Leder-Gürteltasche mit Trageclip für

Schnurlos-Handgerät CH7010/7020

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH7010-S

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.36	Gürtel-Gelenkclip für

Schnurlos-Handgerät CH7010/7020

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CH7010-GH

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.37	Modem zur Fernwartung des DECT-Systems CS 8000

System-Administrierung, Einbuchung von DECT-Mobiltelefonen

Gewicht:			ca. 180 g ohne Netzteil

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				CS 8000-Modem

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.38	Funkausleuchtung des Gesamtobjektes mit geschätzten

8/16 Stck. Funkzellen bzw. Basisstationen. Erstellen eines

ausführlichen Meßprotokolls, Vervollständigung der

#### Baupläne mit den Standorten und Kennzeichnung der

Standorte:

Messung:	...............	Pläne:		................	Gesamt: .................

Stand 07/2013