I. Leistungsbeschreibung Daten-Coder i-Page

Zur gezielten Funkalarmierung von Wartungs- und Hilfspersonal bei Ankopplung an Fremdsysteme soll ein preiswertes, kompaktes Rufsystem eingesetzt werden. Meldungen von rechnergesteuerten Anlagen und/oder einfachen Schaltausgängen von Maschinen und anderen Steuerkriterien sind über integrierte Schnittstellen automatisch an zuständige Mitarbeiter per Funk weiterzuleiten. Der günstigste Antennenstandort für den ebenfalls integrierten 2,5-Watt Sender ist vor Montagebeginn durch Probemessung zu ermitteln. Sollte die HF-Leistung von 2,5 Watt nicht ausreichend sein, ist optional das System mit einer HF-Leistung von 5 Watt anzubieten.

Systemaufbau

Das System soll ausgelegt sein für max. 10.000 Teilnehmer, alle benötigten Baugruppen (Sender, Coder, Kontakteingänge, Datenschnittstelle) müssen in einem kompakten Wand/Tischgehäuse zusammengefaßt werden.

Rufarten/Rufauslösung

Suchrufe/Informationsrufe erfolgen über den seriellen Dateneingang, von externen Kontakten oder über die IP-Schnittstelle und einer WEB-basierten Software.

Gleichzeitig eingehende Rufwünsche von verschiedenen Eingängen müssen gespeichert und nacheinander ausgesendet werden. Ein Gruppen- und ein Sammelruf muss möglich sein.

Externe Rufauslösung/Alarmkontakte

Ebenso müssen mind. 14 Alarmeingänge (externe Rufauslösung über Kontakte) zur Verfügung stehen. Diese sollen jederzeit beliebigen Teilnehmer-/Gruppennummern zugeordnet werden können.

## Datenschnittstelle

Das integrierte Data-Interface (RSR232) mit den Übertragungsprotokollen MEP/ESPA/TAP/MSP über die Software programmierbar. Auf Wunsch müssen Simulationsprogramme zur Verfügung gestellt werden.

Programmierung

Alle Funktionen der Anlage sollen über das integrierte Software-Programm (WEB-Interface) frei programmierbar sein. Hierüber werden Empfängeradresse, Übertragungsformat, Kontaktzuordnung mit Rufton und Nachricht sowie die Parameter des seriellen Eingangs eingestellt.

Empfängerfunktionen

Neben Signalton müssen Ziffern- und Textnachrichten zu den Rufempfängern übermittelt werden. Damit die Information bequem abzulesen ist, ohne daß der Empfänger in die Hand genommen werden muß, sollten die Informationen auf der Kopfseite des Empfängers angezeigt werden. Bei größerem Display (mind. 40 Zeichen) ist auch eine Anzeige auf der Frontseite des Gerätes vorstellbar.

Die letzten Rufe (mind. 4) sind im Empfänger zu speichern und müssen jederzeit gezielt abrufbar sein. Die unterschiedliche Tragweise der Mobilgeräte (Gürtel oder Brusttasche) verlangt ein an die jeweilige Leserichtung angepaßtes Display. Diese muß vom Nutzer durch Knopfdruck jederzeit geändert werden können.

Bei lauten Umgebungsgeräuschen oder dort, wo der Rufton stören könnte, soll dieser abschaltbar sein (stiller Alarm). Prioritätsrufe müssen diese Stummschaltung überschreiben. Ein  Vibratorzusatz soll ein Erkennen des Rufes unterstützen.

Das Display (DOT-Matrix, keine 7 Segment- oder Starburst-Anzeige) soll bei der Abfrage automatisch beleuchtet werden. Status-Anzeigen des Empfängers, Batteriezustand, stiller Alarm etc. sind im Klartext anzuzeigen.

Zur Anpassung an unterschiedliche Umgebungsgeräusche soll der Rufton leise beginnen und während der Rufdauer an Lautstärke zunehmen. Ein jederzeitiges Löschen des Ruftones muß den automatischen Ablauf unterbrechen und den letzten Speicherinhalt darstellen.

Ein nicht durch Knopfdruck "angenommener" Ruf muß optisch und akustisch wiederkehrend auf sich aufmerksam machen.

Die Rufempfänger sollen leicht und klein sein. Die Stromversorgung muß über eine langlebige, handelsübliche Batterie (Mignon) erfolgen.

II. Geräteaufstellung i-Page/UHF

Kompakteinheit (inkl. Sender, Data-Interface und Alarmkontakte)

1.1	Zentralcoder für max. 10.000 Teilnehmer

- inkl. Sender 2,5 Watt

- Stabantenne mit Winkelstecker

- Datenschnittstelle RSR232C

- Protokoll MEP, ESPA 4.4.4, TAP oder MSP einstellbar

- IP-Schnittstelle mit Ruf- und Programmier-Software

- 14 Eingänge für externe Rufauslösung von Selektiv- oder

Gruppenruf mit vorprogrammierter Nachricht

- Sammelruf für alle Teilnehmer

- 8 unterschiedliche Rufzeichen

- 4 Rufprioritäten

Zentralgehäuse:		B/H/T  168  x 60 x 104 mm ohne Netzteil

Gewicht:			ca. 0,65 kg ohne Netzteil

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				i-Page

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

1.2	Aufpreis für eine Lieferung der Pos. 1.1 mit

einer HF-Leistung von 5 Watt

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

1.3	Kontakt-Anschlussboxt

- Verteilerkasten

- Anschlussleiste mit Beschriftungsfeld

- Drucktaste rot (Probealarm)

- 2m Anschlusskabel mit seriellem Stecker

Komplett vorgerüstet und anschlussfertig

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				i-Page-KB

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

Antenne (zur Verbesserung der Reichweite)

2.1	    UHF-Sendeantenne, Rundstrahl Ausführung, Impedanz 50 Ohm,

mit Wand/Mast-Ausleger, Antennenkabel und Stecker

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				VHF4/S

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

Rufempfänger

3.1	UHF-Rufempfänger für Signalton, Sprachdurchsage und alpha-

numerische Anzeige, mit 14stelligem Hintergrund beleuchtetem Display

DOT-MATRIX) zur Anzeige alphanumerischer Nachrichten,

in bruchsicherem anti-bakteriellem Kunststoffgehäuse mit patentiertem Befestigungsclip

- 10 Rufadressen

- 5 Rufspeicher

- 8 unterschiedliche Ruftöne, stille Alarmierung,

- Vibratorsmodul (Standard) , automatische Sprachumschaltung,

- optische Signalisierung über LED,

- Stromversorgung durch 1,5-V-Zelle (AA/Mignon)

-     Ansprechempfindlichkeit:	14 µV/m

-     Signallautstärke:			80 dB in 300 mm Abstand

Abmessungen:			B/H/T: 87,5 x 56,5 x 18,5 mm

Gewicht:				ca. 80 g (ohne Batterie)

Farbe:					Hellgrau

Fabrikat:				MULTITONE

Type:					RPR 953NS

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.			EP:	................		GP:	....................

3.2	UHF-Rufempfänger für Signalton, Sprachdurchsage und alpha-

numerische Anzeige, mit 14stelligem Hintergrund beleuchtetem Display

DOT-MATRIX) zur Anzeige alphanumerischer Nachrichten,

in bruchsicherem anti-bakteriellem Kunststoffgehäuse mit patentiertem Befestigungsclip

- 10 Rufadressen

- 5 Rufspeicher mit Speicherung der Sprachnachrichten

- 8 unterschiedliche Ruftöne, stille Alarmierung,

- Vibratorsmodul (Standard) , automatische Sprachumschaltung,

- optische Signalisierung über LED,

- Stromversorgung durch 1,5-V-Zelle (AA/Mignon)

-     Ansprechempfindlichkeit:	14 µV/m

-     Signallautstärke:			80 dB in 300 mm Abstand

Abmessungen:			B/H/T: 87,5 x 56,5 x 18,5 mm

Gewicht:				ca. 80 g (ohne Batterie)

Farbe:					Hellgrau

Fabrikat:				MULTITONE

Type:					RPR 953

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.3	Batterie für Rufempfänger RPR953, 1,5 V

Fabrikat:				MULTITONE

Type:					P 510

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

Ladegeräte

4.1	Lade- und Ablageregal, zur Aufnahme von

8 Rufempfängern RPR953,

Spannungsversorgung extern über separates Netzteil

# Abmessungen:		H/B/T: 370 x 64 x 70 mm

Gewicht:			1,0 kg

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				A3RF

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

4.2	Netzteil zur Spannungsversorgung von bis zu

4 Laderegalen (4 x A3RF)

Abmessungen:		H/B/T: 56 x 46 x 92 mm

Gewicht:			0,3 kg

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				D3PD

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

4.4	Einzel-Ladestation zum Aufladen eines

Rufempfängers der Serie RPR953

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				P 600

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

  - Netzteil für Einzel-Ladestation P 600

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				NG 6

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

4.6	    Wiederaufladbare Akkumulatoren für Rufempfänger RPR953

1,5 V, Type AA/MIGNON, System NiMH

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				P 511

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

Ausschreibungstexte i-Page

### Stand 4/2016